## Slide 1
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Lorenzo Esposito
M63001417
Progetto su board STM32F3
ANNO ACCADEMICO 2022/2023
Armando Zevola
M63001514
Computer System Design

## Slide 2
Comunicazione seriale tra due board STM32F3 per la realizzazione di un'architettura multicomputer di tipo master-slave con gestione di attuatori
Traccia
Lorenzo Esposito
M63001417
Armando Zevola
M63001514
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
ANNO ACCADEMICO 2022/2023

## Slide 3
Obiettivi
Impiego dell'UART
Realizzazione dell'architettura multicomputer
Pilotaggio di carichi
Sistema event-driven
Obiettivi
1
Progetto su board STM32F3

## Slide 4
Materiale utilizzato
Materiale utilizzato
Scheda STM32F303VCT6 (slave)
Scheda STM32F303VCT6 (master)
2
Progetto su board STM32F3

## Slide 5
Led esterni
Jumper e cavetteria
Materiale utilizzato
3
Materiale utilizzato
Progetto su board STM32F3

## Slide 6
Legenda fili
Schema collegamenti
Schema collegamenti
4
5 V
Tensione di alimentazione
GND
Ground
PA1
GND
Led verde
PC15
GND
Led giallo
PC12 (TX) - PD2 (RX)
UART
Progetto su board STM32F3

## Slide 7
Configurazioni
Configurazione del protocollo RS-232 per l'implementazione della comunicazione tra le due schede
Baud rate pari a 10500 bits/s per evitare errori di interferenza ed errori di comunicazione
Configurazione UART5
5
Progetto su board STM32F3
Configurazioni
Mapping di UART5_TX sul pin PC12 e di UART5_RX sul pin PD2

## Slide 8
Configurazioni
Configurazioni
Progetto su board STM32F3
6
Abilitazione handler per le interruzioni sulla linea EXTI0 relative al bottone USER (PA0)
Abilitazione handler per le interruzioni relative a UART5 sulla linea EXTI line 35
Configurazione NVIC

## Slide 9
Codice
Viene impiegata una variabile msg la quale è incrementata quando si verifica un'interruzione scatenata dal bottone
In base al valore della variabile viene o reinizializzata a 0, o viene inviata tramite UART accendendo un led integrato sulla scheda per visualizzarne il valore
Master
Progetto su board STM32F3
Codice
7

## Slide 10
Codice
Alla ricezione di ogni messaggio inviato tramite UART, viene eseguita una routine dipendente dal valore della variabile msg
Le funzioni chiamate all'interno della routine svolgono un lavoro di pilotaggio dei led, sia interni che esterni, tramite l'impiego delle primitive HAL
Slave
Progetto su board STM32F3
Codice
8

## Slide 11
Esempio di funzionamento
9
Progetto su board STM32F3
Esempio di funzionamento

## Slide 12
Grazie per l'attenzione
Lorenzo Esposito
M63001417
Armando Zevola
M63001514
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
ANNO ACCADEMICO 2022/2023